## Slide 1
2026 스마트 공장 운영 시스템
MVP 개발 해커톤
예선 기획서
팀명
[ 팀명 작성란 ]
프로젝트명
SmartFactory XAI — 사출성형 이상탐지·진단 플랫폼
주최 · 주관
차세대융합기술연구원 (AICT) · DACON

## Slide 2
■ 예선 산출물 – 1. 문제 정의 (Problem Definition)
2026 스마트 공장 운영 시스템 MVP 개발 해커톤
1. 문제 정의 (Problem Definition)
[ 해결하고자 하는 제조 현장 문제 ]
1. 불량 발생 인지 지연
작업자 육안 검사 한계 → 수백 개 불량 후 인지
2. 원인 분석 1~2시간
24개 센서 동시 모니터링 불가 → 재발 방지 어려움
3. 사후 대응 반복 사이클
불량 → 라인 정지 → 수동 검사 → 재가동 무한 반복
4. IT 전담인력 부재
중소 사출성형 공장 50인 규모 — AI 도입 진입장벽
[ 적용 대상 페르소나 · 활용 목적 · 시장 배경 ]
현장 페르소나 (구체 수치 기반)
• 작업자 김OO (사출성형 5년차, 시급 12,000원, 3교대 근무)
• 일일 생산: 약 6,000샷 · 점검 가능량 35,000샷 중 일부만
• 월 평균 불량 25건 · 인지 지연 평균 2~4시간 · 수기 일지
적용 대상 & 영역
• 중소 사출성형 공장 (50인 규모, IT 전담 인력 부재)
• 정부 스마트공장 보급사업 (2025~2027, 3만개사 대상)
• 24센서 실시간 모니터링 + SHAP 원인 진단 + 처방 자동
활용 목적 (도입 후 변화)
• 점검 시간 2시간 → 수 초 (자동화) · 작업자 시간 -90%
• 수동 점검 인력 1명 대체 = 연 5,000만원 인건비 절감
• 불량 1건당 50만원 손실 × 200건/년 = 1억원 직접 회피
[ 해결 후 기대 KPI ]
Recall 0.667+
불량 10건 중 6.7건 자동 탐지
응답 즉시
원인 분석 2시간 → 수 초
연 1억원 절감
월 25건 × 50만원 × 12개월 ROI
ROI 4.2배
월 200만 SaaS 대비 절감액 회수율
주최/주관: 차세대융합기술연구원 (AICT) · DACON

## Slide 3
■ 예선 산출물 – 2. 제안 솔루션 개요 (Solution Overview)
2026 스마트 공장 운영 시스템 MVP 개발 해커톤
2. 제안 솔루션 개요 (Solution Overview)
"라인이 멈추기 전에 AI가 먼저 알린다"
정상 데이터로만 학습한 Autoencoder + SHAP XAI = 라벨 없이 이상탐지 + 원인 즉시 설명
[ 핵심 아이디어: 4단계 운영 자동화 ]
①
탐지 (Detect)
Autoencoder 복원오차 → ROC-AUC 0.9254
②
진단 (Diagnose)
SHAP KernelSHAP → 24센서 실시간 기여도
③
처방 (Prescribe)
센서별 처방 카드 24개 (조작가능 / 정비필요 분류)
④
추적 (Track)
이력 50건 + JSON 영속 + 일일 부서장 리포트 MD
↺ Feedback Loop
④ 추적 데이터 → ① 모델 재학습 (조치 결과·라벨 누적 → 정확도 지속 개선)
[ 시스템 전체 구성 ]
입력 (Input)
24센서 실시간 / CSV 1행 / 슬라이더 시뮬레이터
↓
처리 (Pipeline)
StandardScaler → Autoencoder (24→16→8→16→24)
↓
XAI (SHAP)
KernelExplainer (배경 K-Means 50개) → 센서 기여도
↓
출력 (Output)
이상점수 + 심각도 3단계 + 처방 + 이력 누적
[ 플랫폼 제공 가치 ]
실시간 탐지
ROC-AUC 0.9254 불량 인지 즉시
원인 자동 진단
SHAP 24센서 기여도 경험 의존 탈피
처방 자동화
센서별 24개 처방 조치 시간 단축
이력 누적·표준화
교대 인수인계 CSV 일일 리포트 MD
주최/주관: 차세대융합기술연구원 (AICT) · DACON

## Slide 4
■ 예선 산출물 – 3. 주요 기능 정의 (Key Features)
2026 스마트 공장 운영 시스템 MVP 개발 해커톤
3. 주요 기능 정의 (Key Features)
F1
MVP
AI 자동 이상탐지
Autoencoder 복원오차 → ROC-AUC 0.9254 F1 0.7324, 95% CI [0.597, 0.835]
F2
MVP
SHAP 원인 진단
KernelExplainer 24센서 실시간 기여도 Top-3 자동 도출 + Waterfall 시각화
F3
MVP
처방 카드 자동
센서별 24개 처방 (조작가능/정비필요) 현장 작업자 즉시 조치 가능
F4
MVP
심각도 3단계
경고/위험/긴급 자동 분류 알람 에스컬레이션 (작업자→반장→부서장)
F5
MVP
교대 인수인계
이력 50건 누적 + JSON 영속 CSV 다운로드 + 인수인계 메모
F6
본선
Cross-Machine 검증
별도 금형 세트 (CN7+RG3) 외부 검증 Circular Evaluation 방지
F7
본선
일일 부서장 리포트
Markdown 자동 생성 심각도 분포 + 조치 현황 집계
통합 플랫폼 흐름 (데이터+사용자)
[ 데이터 흐름 ]
F1탐지 → F2진단(SHAP)
→ F3처방 + F4심각도
→ F5이력 + F7리포트
↺ Feedback → 재학습
[ 사용자 흐름 ]
작업자 → 반장 → 부서장
[ 본선 MVP 핵심 기능 명확화 — 경쟁 솔루션 대비 차별화 ]
수동 점검
범용 MES
외부 컨설팅
SmartFactory XAI
실시간 탐지
✗
△ 임계값
✗
✓ AI 자동
원인 진단
△ 경험
✗
△ 사후
✓ SHAP
처방 자동화
✗
✗
△ 보고서
✓ 24개
월 비용 / TCO
인건비
수천만원/년
회당 수백
월 200만
주최/주관: 차세대융합기술연구원 (AICT) · DACON

## Slide 5
■ 예선 산출물 – 4. 데이터 및 기술 활용 계획 (Data & Tech Plan)
2026 스마트 공장 운영 시스템 MVP 개발 해커톤
4. 데이터 및 기술 활용 계획 (Data & Tech Plan)
[ 활용 데이터 — KAMP 공공데이터포털 ]
출처: data.go.kr/data/15089213 (KAMP)
• supervised_label_cn7.csv 6,736행 (학습 + Pseudo Hold-out)
• moldset_labeled_cn7/rg3.csv 외부 검증 (Cross-Machine)
• unlabeled_data.csv 795,315행 (대규모 스코어링)
24개 센서 분류
• 시간 5 / 위치 3 / 속도·RPM 3 / 압력 5 / 온도 8
불량 클래스 0.58% (39 / 6,736) — 극심한 불균형
[ 데이터 처리 방식 ]
• StandardScaler — train fit only (data leakage 방지)
• 80/20 분할 (random_state=42, 재현성 고정)
• 학습: 정상 7,238 / 검증: 정상 1,810 + 불량 81
• Bootstrap 95% CI 1,000회 (소표본 통계 신뢰성 확보)
• Pseudo Hold-out (마지막 20건 분리) + Cross-Machine 외부 검증
[ 적용 AI / 분석 기술 ]
Autoencoder (PyTorch 2.3.1)
• 구조: 24→16→8→16→24 (BatchNorm + MSE + Adam)
• 비지도 학습 (정상 데이터만) — 0.58% 불균형 trivial 함정 회피
• 임계값: 99th percentile + F1-optimal 균형
SHAP XAI (shap 0.48)
• KernelExplainer + K-Means 50개 배경 압축 (안정성)
• 24센서 실시간 기여도 — Waterfall + Bar Summary
[ 사용 예정 기술 스택 ]
• ML: PyTorch 2.3 + scikit-learn 1.2 + SHAP 0.48
• UI: Streamlit 1.36 + Plotly 5.22 + python-pptx
• 인프라: Python 3.11 (Anaconda) + 온프레미스 배포
• 본선: OPC-UA / MQTT 실시간 연동, AWS 옵션
• 보안: 모델 SHA-256 무결성 검증 + JSON 이력 영속
[ 학술 레퍼런스 + 차별화 + 기술적 제약 / 해결 전략 ]
핵심 인용 4개 (전체 7개 인용)
• MDPI Processes 13(3),912 (2025) — KAMP 직접 비교
• arXiv:2511.08108 (2025) — LSTM+SHAP F1 0.92
• Brito MAKE 6(1),16 (2024) — SHAP 베어링 98.5%
• PhysiCausalNet IEEE TII (2024) — Cross-Machine FD
AI 실질 기여 — 의사결정 자동화 4단계
①탐지 AI100% ②원인진단 AI100% ③처방추천 AI100% ④최종조치 작업자
차별화 4가지 (선행연구 대비)
①공개KAMP데이터 ②비지도+KernelSHAP ③Cross-Machine+CI ④24개처방통합
주최/주관: 차세대융합기술연구원 (AICT) · DACON

## Slide 6
■ 예선 산출물 – 5. 사용자 시나리오 / 유즈케이스 (User Case)
2026 스마트 공장 운영 시스템 MVP 개발 해커톤
5. 사용자 시나리오 / 유즈케이스 (User Case)
[ 주요 사용자 정의 — 공장 운영 3계층 ]
🛠 작업자
Operator
• 사이드바 시나리오 선택 (정상/경고/위험/긴급)
• 즉시 판정 + SHAP 처방 카드 확인
• 조치 완료 / 모니터링 / 정비 요청 기록
• 교대 인수인계 메모 작성
👤 반장 / 관리자
Shift Lead
• 이상 이력 50건 + 심각도 집계 박스 확인
• 교대별 조치 현황 모니터링
• 이상 이력 CSV 다운로드
• 긴급 알람 시 작업자 지원·에스컬레이션
🏢 부서장
Department Head
• 일일 부서장 리포트 (Markdown) 자동 수신
• 구간별 이상률 트렌드 차트
• 외부 기계 검증 (CN7+RG3) 점검
• 월 KPI 보고 (Recall, 비용 절감)
[ 대표 시나리오 — 데모 시나리오 4종 (사이드바 즉시 적용) ]
S1
정상 운영 (NORMAL)
[ 입력 패턴 ]
모든 센서 정상 분포
[ AI 응답 ]
정상 운영 유지
→ 작업자 즉시 처방 확인 → 조치 → 이력 누적
S2
경고 (WARNING)
[ 입력 패턴 ]
Max_Back_Pressure +3.5σ
[ AI 응답 ]
10분 내 재측정 권고
→ 작업자 즉시 처방 확인 → 조치 → 이력 누적
S3
위험 (DANGER)
[ 입력 패턴 ]
Mold_Temperature_4 +4.2σ
[ AI 응답 ]
담당자 즉시 호출
→ 작업자 즉시 처방 확인 → 조치 → 이력 누적
S4
긴급 (CRITICAL)
[ 입력 패턴 ]
Filling_Time +15σ (게이트)
[ AI 응답 ]
라인 정지 검토
→ 작업자 즉시 처방 확인 → 조치 → 이력 누적
주최/주관: 차세대융합기술연구원 (AICT) · DACON

## Slide 7
■ 예선 산출물 – 6. MVP 구현 범위 (MVP Scope)
2026 스마트 공장 운영 시스템 MVP 개발 해커톤
6. MVP 구현 범위 (MVP Scope)
심사위원 즉시 시연 가능 — Streamlit 5탭 / 데모 시나리오 4종 / 시연 체크리스트 10개
데모 접속: streamlit run app.py → http://localhost:8501
✅ 예선 완료 — 심사위원 시연 체크리스트 10개
1
AI 자동 이상탐지
ROC-AUC 0.925, F1 0.732
Tab 1
2
24센서 슬라이더 즉시 판정
복원 오차 실시간 계산
Tab 2
3
데모 시나리오 4종 1클릭
정상/경고/위험/긴급
사이드바
4
SHAP 24센서 기여도
KernelSHAP Waterfall
Tab 2 / Tab 4
5
처방 카드 자동 출력
24개 센서별 조작/정비 구분
Tab 2
6
심각도 3단계 알람
경고·위험·긴급 + 에스컬레이션
Tab 2
7
이상 이력 50건 + CSV
JSON 영속 + 인수인계 메모
Tab 2 하단
8
일일 부서장 리포트
Markdown 자동 생성
Tab 2 하단
9
Bootstrap 95% CI 평가
1,000회 + Cross-Machine 검증
Tab 1
10
795K 일괄 스코어링
비라벨 데이터 트렌드 분석
Tab 3
🎯 본선 구현 우선순위 P1~P5
P1
OPC-UA/MQTT 실시간 연동
PLC 직접 데이터 수신
1.5개월
P2
알람 자동화 (SMS/이메일)
긴급 시 자동 발송
2주
P3
멀티 설비 모델 관리
설비 ID별 임계값
1개월
P4
예측 정비 모듈
고장 사전 예측
1.5개월
P5
AWS 클라우드 옵션
온프레미스+SaaS
1개월
재현 가이드: install.bat 원클릭 · REPRODUCE.md 7단계 · 모델 SHA-256 무결성 검증 (verify_model.py) · 학술 레퍼런스 7개 인용
주최/주관: 차세대융합기술연구원 (AICT) · DACON

## Slide 8
■ 예선 산출물 – 7. 기대 효과 및 향후 확장성 (Expected Impact)
2026 스마트 공장 운영 시스템 MVP 개발 해커톤
7. 기대 효과 및 향후 확장성 (Expected Impact)
[ 정량 기대 효과 — 도입 첫해 기준 ]
Recall 0.667
월 25건 중 약 17건 자동 탐지
불량 조기 인지
연 1억원 절감
200건/년 × 50만원/건
불량 비용 회피
응답 즉시
수 시간 → 수 초
원인 분석 단축
ROI 4.2배
연 절감 1억 ÷ 월 200만원 SaaS
투자 회수율
[ 정성 효과 + 현장 적용 가능성 ]
정성 효과
• 노하우 디지털화 — 담당자 경험 → SHAP 데이터 누적
• 교대 인수인계 표준화 — 수기 일지 → CSV/MD 자동
• ISO 9001 이력 보존 — JSON 영속 + 무결성 해시
현장 적용 가능성
• 온프레미스 배포 — 공정 데이터 외부 전송 없음
• 8GB RAM 보급형 PC 동작 (CPU 전용 가능)
• install.bat 원클릭 설치 — IT 인력 부담 최소화
[ 향후 고도화 / 확장성 ]
도메인 수평 확장 (사출 → 타 공정)
• 다이캐스팅, CNC, 프레스 — 24센서 인터페이스 표준화
• KAMP 12종 데이터셋 → 공정별 모델 카탈로그
수직 확장 (기능 고도화)
• Autoencoder → Transformer 마이그레이션 로드맵
• 예측 정비 (Predictive Maintenance) 모듈
• 강화학습 기반 자동 처방 (장기)
[ 사업화 로드맵 — 6개월 마일스톤 (KAMP + 정부 정책 연계) ]
M1~M2
예선 통과 + 본선 구현
OPC-UA 연동, 알람 자동화 완료
→
M3
PoC 3건 시작
KAMP 파트너 + 정부 보급사업 연계
→
M4
유료 전환 2건
MRR 400만원 / Recall 0.75+
→
M5
Series A 준비
ARR 6,000만 / 유료 5개사 / NPS 40+
→
M6
Series A 클로징
정부 정책 만기 (3만개사) 진입 적기
발표 6분 — 표지15s·문제45s·솔루션45s·기능60s·데이터60s·유즈45s·MVP45s·효과60s | Q&A: ①0.58%불균형→반지도 ②외부검증→CN7+RG3 ③사업화→KAMP+정부정책
주최/주관: 차세대융합기술연구원 (AICT) · DACON